Руководство пользователя (AL602E)

Важно! Прочитайте, пожалуйста, данное руководство перед началом использования тренажера!

Правила техники безопасности

Храните данное руководство в течение всего срока эксплуатации оборудования!

- Очень важно прочесть полностью руководство перед сборкой и использованием тренажера.

Безопасное и эффективное использование тренажера может быть достигнуто в результате правильной сборки, ухода и эксплуатации. Вы ответственны за то, что все пользователи оборудования ознакомлены с данным руководством и предупреждены о возможных опасностях.

- Перед началом любых занятий на тренажере Вы должны проконсультироваться со своим врачом на предмет противопоказаний в использовании Вами тренажера и возможного риска для Вашего здоровья. Рекомендации Вашего врача особенно важны, если Вы принимаете какие-либо лекарства, влияющие на частоту сердечного ритма, артериальное давление и уровень холестерина.

- Будьте внимательны к сигналам Вашего организма. Неправильные или чрезмерные упражнения могут нанести вред Вашему здоровью. Немедленно прекратите тренировку, если Вы испытываете следующие симптомы: боль, затрудненное дыхание, нерегулярное сердцебиение, сжатие в области грудной клетки, помутнение сознания, головокружение или тошноту. В случае вышеперечисленных симптомов Вы должны немедленно обратиться к врачу и не продолжать тренировки без его разрешения.

- Не разрешайте детям и животным играть на  тренажере. Тренажер предназначен только для использования его взрослыми в процессе тренировок.

- Используйте тренажер на прочной и ровной поверхности с покрытием, защищающим Ваш пол или ковер. Для безопасного использования тренажера, обеспечьте, по крайней мере, 0,5 м свободного пространства вокруг него.

- Перед началом использования тренажера, убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты.

- Безопасность использования тренажера может быть обеспечена при его регулярных проверках на повреждения и износ.

- Всегда используйте тренажер по назначению. Если Вы обнаружили какие-либо поврежденные компоненты в процессе сборки или проверки тренажера, или слышите необычный шум, издаваемый тренажером в процессе эксплуатации, немедленно остановитесь и не используйте его до устранения проблемы.

- Надевайте спортивную одежду для тренировок. Избегайте слишком свободной одежды, края которой могут быть затянуты в движущиеся узлы или препятствовать движению.

- Тренажер испытан в соответствии с требованиями класса Н.С.

- Тренажер не является лечебным средством.

- Необходимо соблюдать осторожность при подъеме или перемещении тренажера, чтобы не повредить спину. Всегда соблюдайте правила техники безопасности в процессе подъема или обратитесь за помощью, если это необходимо.

## Развернутый вид:

Список деталей

| № | Наименование | К-во |  | № | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер | 1 |  | 36 | Транспортировочное колесо | 2 |
| 2 | Ручка Φ23*5*500 | 2 |  | 37 | Крепеж колеса | 2 |
| 3 | Болт ST4.0*19 | 2 |  | 38 | Заглушка ZT80*40 | 4 |
| 4 | Шайба d6*Φ12* 1 | 2 |  | 39 | Гайка M8 | 6 |
| 5 | Центральная рукоятка | 1 |  | 40 | Подкладка | 4 |
| 6 | Заглушка Φ25*16 | 2 |  | 41 | Болт M8*50 | 4 |
| 7 | Пульсосъемник | 2 |  | 42 | Главная рама | 1 |
| 8 | Заглушка | 1 |  | 43 | Короткая пластиковая трубка | 2 |
| 9 | Шайба d8 | 4 |  | 44 | Задняя ножка | 1 |
| 10 | Болт M8*25 | 2 |  | 45 | Болт ST4*16 | 4 |
| 11 | Заглушка Φ32 | 2 |  | 46 | Болт M8*75 | 2 |
| 12 | Рукоятка (П/Л) | 2 |  | 47L/R | Передняя защита соединения Л П/Л | 2 |
| 13 | Ручка Φ32*5*630 | 2 |  | 48 | Болт M8*45 | 4 |
| 14 | Болт M8*16 | 2 |  | 49 | Педаль | 2 |
| 15 | Шайба d8*Φ32* 2 | 2 |  | 50L/R | Задняя защита соединения Л П/Л | 2 |
| 16 | Втулка 2 | 8 |  | 51L/R | Педальная рейка П/Л | 2 |
| 17L/R | Защита правой ручки П/Л | 2 |  | 52 | Гайка M10 | 2 |
| 18 | Болт с квадратной «шеей» M8*43 | 4 |  | 53 | Шайба d10*Φ32* 2 | 2 |
| 19 | Изогнутая шайба d8*Φ20*2*R16 | 4 |  | 54L/R | Передняя защита соединения П Л/П | 2 |
| 20 | Гайка с пластиковой вставкой M8 | 10 |  | 55L/R | Задняя защита соединения П Л/П | 2 |
| 21L/R | Штанга | 2 |  | 56 | Болт M5*55 | 1 |
| 22 | Втулка 1 | 4 |  | 57 | Шайба d5*Φ20*2*R30 | 1 |
| 23 | Втулка | 2 |  | 58 | Кабель пульсосъемника | 1 |
| 24L/R | Защита левой ручки П/Л | 2 |  | 59 | Регулятор нагрузки | 1 |
| 25L/R | Верхняя защита стойки П/Л | 2 |  | 60 | Компьютерный кабель 1 | 4 |
| 26 | Болт ST4.2*19 | 2 |  | 61 | Компьютерный кабель 2 | 1 |
| 27 | Болт ST4.2*25 | 1 |  | 62 | Трос нагрузки | 1 |
| 28 | Болт M5*10 | 2 |  | 63 | Шайба d19*Φ25* 0.3 | 4 |
| 29 | Пластиковая трубка | 2 |  | 64 | Крепление регулятора нагрузки | 1 |
| 30 | Стойка | 1 |  | 65L/R | Защита корпуса Л/П | 1 |
| 31 | Шайба d8*Φ16* 1.5 | 14 |  | 66 | Ключ S13-14-15 | 1 |
| 32 | Болт M8*16*S6 | 4 |  | 67 | Ключ S13-14 | 1 |
| 33 | Нижняя защита стойки | 1 |  | 68 | Ключ S17-19 S17 | 1 |
| 34 | Передняя ножка | 1 |  | 69 | Ключ S5 | 1 |
| 35 | Ось колеса | 2 |  | 70 | Ключ S6 | 1 |

Шаг 1:

Присоедините переднюю (34) и заднюю (44) ножки к главной раме (42) с помощью болтов (41) и шайб (31)

Шаг 2:

Вставьте стойку (30) в нижнюю защиту стойки (33)

Соедините компьютерный кабель 1 (60) и 2 (61),

Прикрепите стойку (30) к главной раме (42) с помощью болтов (32) и шайб (31)

Шаг 3:

Вставьте штанги (21L/R) в оси стойки (30), затем закрепите их с помощью болтов (14) и шайб (9) и (15)

Наденьте педальную рейку (51L/R) на оси главной рамы (42) и прикрутите с помощью гаек (52) и шайб (53)

Соедините штанги (21L/R) и педальные рейки (51L/R) с помощью болтов (46), шайб (31) и гаек (20)

Шаг 4：

Прикрепите педали (49) к педальным рейкам (51L/R) с помощью болтов (48), шайб (31) и гаек (20)

С помощью болтов (45) прикрепите защиту соединений (47L/R), (54L/R) и (50L/R),(55L/R) к педальной рейке (51L/R)

Шаг 5：

Вставьте рукоятки (12L/R) в штанги (21L/R) с помощью болтов (18), изогнутых шайб (19) и гаек (20)

Прикрепите защиту левой (17L/R) и правой (24L/R) ручки к штангам (21L/R)

Шаг 6：

Присоедините центральную рукоятку (5) к стойке (30) с помощью болтов (10) и шайб (9)

Соедините компьютер (1) и компьютерный кабель 1 (60), затем прикрепите компьютер (1) к стойке (30) с помощью болтов (28)

Шаг 7：

Установите верхнюю защиту стойки (25L/R) на стойке (30), зафиксировав ее с помощью болтов (26) и (27)

Вставьте кабель пульсосъемника (58) в разъем сзади компьютера (1)

# Инструкция по управлению компьютером

Кнопки:

MODE(режим) – Нажмите, чтобы выбрать параметр.

SET (установка) – Нажмите, чтобы установить значение времени, дистанции и калорий, когда компьютер не находится в режиме сканирования (scan).

RESET (обнуление) – Нажмите, чтобы обнулить все значения, кроме общей дистанции.

## Параметры и управление:

- Сканирование (SCAN): Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока курсор “▼” не окажется напротив отметки SCAN. После этого в главном окне монитора будут поочередно в течение 4 секунд отображаться следующие 5 параметров: Time (время), Speed (скорость), Distance (дистанция), Calorie (калории) and общая дистанция.

- Время (TIME): (1) Осуществляется отсчет времени тренировки от ее начала до завершения.

(2) Нажимайте кнопку “MODE” до тех пор, пока курсор “▼” не окажется напротив отметки  TIME. Затем нажмите кнопку “SET”, чтобы установить время тренировки. По достижению значения 0, прозвучит звуковой сигнал.

- Скорость (SPEED): Отображается текущая скорость.

- Дистанция (DIST) : (1) Ведется подсчет преодоленной в течение тренировки дистанции.

(2) Нажимайте кнопку “MODE”до тех пор, пока курсор “▼” не окажется напротив отметки DIST. Нажмите кнопку “SET”, чтобы установить дистанцию тренировки. По достижению значения 0, прозвучит звуковой сигнал.

- Калории (CAL): (1) Подсчитываются израсходованные в процессе тренировки калории.

(2) Нажимайте кнопку “MODE”до тех пор, пока курсор “▼” не окажется напротив отметки CAL. Нажмите кнопку “SET”, чтобы установить количество калорий, которые Вы планируете израсходовать в процессе тренировки. По достижению значения 0, прозвучит звуковой сигнал.

- Общая дистанция (ODO): Учитывается общая пройденная дистанция после установки батареек.

- Частота пульса (():

Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока курсор “(” не окажется напротив отметки PULSE. Перед измерением частоты Вашего пульса, пожалуйста, разместите обе ладони на пульсосъемниках, и компьютер через 3-4 секунды отобразит частоту Вашего сердечного ритма в ударах в минуту.

Примечание: В процессе измерения пульса из-за залипания контактов, его значение может отклоняться в большую сторону в течение первых 2-3 секунд. Во избежание ошибок, измерять пульс рекомендуется во время пауз или после окончания тренировок. Результаты измерений пульса с помощью тренажера являются приблизительными и не могут быть использованы в медицинских целях.

- Звуковая сигнализация: Компьютер подает звуковой сигнал при нажатии кнопок “MODE”, “SET” или “RESET”.

- Автоматическое включение/выключение и старт/стоп: При отсутствии каких-либо сигналов в течение 8 минут, питание автоматически отключается. Как только маховое колесо приходит в движение, или нажимается какая-либо кнопка, происходит автоматическое включение компьютера.

Спецификация:

| Параметры | Автосканирование | Каждые 4 секунды |
| --- | --- | --- |
|  | Время | От 00:00 до 99:59(Минуты:Секунды) |
|  | Скорость | Максимальный принимаемый сигнал - 99.9км/ч (или 1500оборотов/мин) |
|  | Дистанция | От 0.00 до 99.99 км |
|  | Калории | 0 ~ 999.9~ 9999 Kcal |
|  | Общая дистанция | От 0 до 9999 км |
|  | Частота пульса | 40- 240 ударов/мин |
| Батарейки | 2 шт размер AA или UM3 |
| Температура эксплуатации | От 0℃ до +40℃ |
| Температура хранения | От -10℃ до +60℃ |